##### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница-штурмовка (ЛШ) предназначена для подъема на верхние этажи. Подъем по ЛШ проводится при зацеплении лестницы крюком за оконные проемы, балконы, люки. ЛШ может использоваться вместе с выдвижной пожарной лестницей, а также с автолестницей.

Лестница соответствует климатическому исполнению  У  для категории размещения 1,  согласно  ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры: - длина - ширина - вылет крюка | мм | 4100 ± 30 300 ± 5 650±5 |
| 2 | Расстояние между ступенями | мм | 340±5 |
| 3 | Расстояние между тетивами | мм | 250±5 |
| 4 | Масса, кг | кг | 11,5±0,5 |

Стальные крепежные детали имеют покрытие Ц9хр.в соответствии с требованиями

ГОСТ 9.301, стальной крюк имеет покрытие

полиэфирной краской черного цвета.

Средний срок службы лестницы ЛШ – 5 лет.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- лестница ЛШ – 1 шт.

- паспорт, совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации ЛШ.ПС - 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП                     			РАБОТЫ

4.1 Лестница (рис. 1) состоит из двух тетив 1 и тринадцати ступеней 2. Ступени закреплены в отверстиях тетив и развальцованы. Стальной крюк 3, при помощи которого лестницу подвешивают за подоконники или  проемы и выступы зданий  имеет хвостовую и консольную части. Хвостовая часть крюка крепится  к ступеням  лестницы через втулки. Для увеличения прочности крюка его  консольная часть имеет продольные ребра жесткости.

4.2  Все манипуляции – переноска, работа с лестницей и приведение ее в транспортное положение производит один человек.

## Рис. 1

## 5  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с ЛШ допускаются лица, прошед-шие проверку знаний правил работы.

5.2 При снятии лестницы с пожарного автомобиля не допускаются  ее удары о землю.

5.3 Лестница должна использоваться только по назначению.

5.4 При подъеме и спуске по лестнице соблю-

дать правила безопасности.

5.3 Не допускается эксплуатация лестницы при наличии электрического напряжения  на поверхностях объектов, которые могут быть опорой при ее подвеске.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 В объем технического обслуживания входят:

- проверка технического состояния;

- техническое освидетельствование.

6.2 Проверка технического состояния ЛШ проводится перед  постановкой на вооружение и при  приемке на хранение после каждого применения. При этом проверяются:

  - комплектность;

  - состояние тетив, ступеней и крюка.

При необходимости производится очистка лестницы от грязи и влаги.

6.3 Техническое освидетельствование лестницы проводится перед  постановкой на вооружение и затем не реже одного раза в год.  При этом проверяются:

1) прочность тетив и ступеней  (рис. 2)

Лестница подвешивается на 2-3 зуба крюка, размещенных ближе к тетивам. К середине каждой ступени лестницы последовательно через пожарный карабин прикладывается  статическая нагрузка (200±10) кгс. Каждая ступень выдерживается под действием нагрузки в течение (130±10) с.После испытаний лестница не должна иметь остаточной деформации и повреждений деталей, определяемых визуально.

- прочность крюка свободновисящей на большом концевом зубе лестницы  нагружением второй снизу ступени статической нагрузкой 1,6 кН (рис.3).

После испытания лестница не должна иметь видимых повреждений и деформаций.

По результатам технического освидетельствования делается запись  в разделе 9.

Ремонт и замена несущих элементов конструкции лестницы производится только предприятием-изготовителем.

6.4 Условия хранения лестницы по группе С, транспортирование - по группе ОЖЗ ГОСТ 15150.

6.5 Лестница должна транспортироваться и храниться в условиях, предохраняющих ее от механических повреждений.

6.6 Транспортировка лестницы производится любым видом транспорта.

Рис.2                                             Рис.3

#### 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

###### Лестница-штурмовка ЛШ , заводской

###### номер _________  соответствует  техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

______________  ____________________

(личная подпись)           (расшифровка подписи)

________________________

(год, число, месяц)

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу лестницы в  течение 12 месяцев  со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приема представителем заказчика.

9  УЧЕТ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОСВИДЕТЕЛЬ-                                         		СТВОВАНИЯ

| Дата | Замечания о техническом состоянии | Фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

Ваши отзывы направляйте по адресу:

ООО « Харцызский машиностроительный завод» пер Кононенко, 2, г. Харцызск, Донецкая обл. Украина, 86700.

Общество с ограниченной ответственностью

«ХАРЦЫЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПБ 04

ЛЕСТНИЦА-ШТУРМОВКА

ЛШ

ДСТУ 3906-99

(ТУ У 28.7-26287312-013-2003)

### ПАСПОРТ

ЛШ.ПС

г. Харцызск